# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ   СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

# ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

# КОЛЛЕДЖ»

Методическое пособие для преподавателей и студентов

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Составил преподаватель Минакина Л.Н.

г. Ставрополь, 2018

Методическое пособие   «Требования к оформлению графической части   курсовых и дипломных проектов»

ОРГАНИЗАЦИЯ-РАЗРАБОТЧИК: ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж»

АВТОР:

Минакина Любовь Николаевна  -      преподаватель высшей категории

ГБПОУ  СГПК

РАССМОТРЕНО:

на заседании методического объединения профессиональных дисциплин и модулей укрупнённых групп специальностей 2.08.00.00 «Техника и технология строительства»

Протокол № 8 от «12»  апреля  2018 г.

РЕКОМЕНДОВАНО:

Методическим советом ГБПОУ СГПК

Протокол №   от «    » _________  2018 г.

Представленный нормативно-справочный материал при выполнении курсовых и дипломных проектов  ориентирован для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Методическое пособие устанавливает единые требования, к  оформлению графической части дипломных и курсовых проектов, являющихся учебной проектной документацией, способствует совершенствованию их оформления.

Методическое пособие - ГБПОУ  «Ставропольский государственный политехнический колледж» , 2018..

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение  …………………………………......................................

- Нормативные ссылки………………………………………………

- Общие положения………………………………………………….

- Требования к оформлению задания на КП или ДП……………...

- Форматы…………………………………………………………….

- Масштабы…………………………………………………………..

- Изображения………………………………………………………..

- Координационные оси……………………………………………..

- Условные изображения…………………………………………….

- Нанесение размеров………………………………………………..

- Надписи……………………………………………………………..

- Линии……………………………………………………………….

- Нормоконтроль…………………………………………………….

1 ВВЕДЕНИЕ

Методическое пособие устанавливает единые требования, к  оформлению графической части дипломных и курсовых проектов, являющихся учебной проектной документацией, способствует совершенствованию их оформления. Представленный нормативно-справочный материал при выполнении курсовых и дипломных проектов  ориентирован для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

## 2  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем пособии использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ  2.104-68  ЕСКД. Основные надписи

ГОСТ  2.109-96  ЕСКД. Основные требования к чертежам

ГОСТ  2.316-68  ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей,   технических требований и таблиц

ГОСТ  2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные

ГОСТ 2.104-79 ЕСКД,	ГОСТ 21.103-78 СПДС.  Основные надписи.

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД	Форматы чертежей.

ГОСТ 2. 304-81 ЕСКД Чертёжный шрифт.

ГОСТ  2.316-68  ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц

ГОСТ 21.101-93 СПДС Основные требования к рабочей документации

ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для

строительства.

ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства.

Основные требования к проектной и рабочей документации.

ГОСТ 21.501-93 Система проектной документации для строительства.

Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей

ГОСТ  2.111-68  ЕСКД.  Нормоконтроль.

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах ЭВМ.

## 3  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Курсовой проект (КП) - документ,  представляющий собой форму отчетности по самостоятельной работе студента, включающий аналитическую (текстовую) и   графическую части.

3.2 Основной целью и содержанием КП является,  подготовка студента к творческому решению конкретных задач проектирования (конструкций, технологий и т. п.) с использованием вычислительной техники и систем автоматизированного проектирования AutoCAD, NanoCAD, СПДС.

3.3 КП способствует углубленному изучению темы (раздела) профессионального модуля, овладению методами современных научных исследований, способствующих успешной подготовке к выполнению дипломных проектов,  овладению профессиональными компетенциями.

3.4 Дипломный проект - документ, представляющий собой итоговую квалификационную работу, содержащую результаты проектирования по                определенной теме, включая аналитическую, графическую и расчетную части.

3.5 Требования к оформлению текстовой части (аналитической справки и расчётов), т.е пояснительной записке курсовых и дипломных проектов, изложены в пособии «Требования к текстовой части проектной документации».

3.6  Дипломный проект (ДП) является выпускной квалификационной работой, имеет профессиональную направленность, подтверждает готовность автора к самостоятельной разработке проекта, используя типовой проект, на основе приобретенных теоретических знаний, практических навыков.

3.7 ДП выполняется под контролем руководителя проекта, и консультативной помощи преподавателей.   Работа над дипломным проектом отражает  меру  овладения профессиональными и общими компетенциями.

3.8 Графические части  курсовых и дипломных проектов  должны оформляться в соответствии с требованиями государственных стандартов  и рекомендациями настоящего пособия.

3.9 Содержание курсовых (дипломных) проектов должно соответствовать  заданию и исходным данным  на его выполнение.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАДАНИЯ НА ДИПЛОМНЫЙ

(КУРСОВОЙ)  ПРОЕКТ

4.1 Задание является основным исходным документом и выдается руководителем студенту до начала проектирования.

4.2 В зависимости от темы объем и содержание проекта может уточняться в процессе разработки при условии использования новых научно обоснованных подходов и инновационных технологий в строительстве.

4.3  Задание утверждается на заседании методической (цикловой) комиссии.

4.4   Настоящими требованиями устанавливаются формы заданий:

- на дипломный проект  приложение А;

- на курсовой проект  приложение Б.

4.4  Задания на курсовые и дипломные проекты оформляют на бланках, изготовленных типографским или другим способом.

4.5 Задание на выполнение проекта  брошюруют в папке текстовых документов (пояснительных записок) после титульного листа и включают в нумерацию листов проекта.  Номера страниц на нем не ставят.

4.6 В  задании на проект указывается количество листов, их содержание, формат, масштабы изображений проекта.

5 ФОРМАТЫ

5.1 Графические документы содержат изображения, в соответствии с заданием на  курсовое (дипломное) проектирование и должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями ГОСТов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства (СПДС).

5.2 Чертежи выполняются в компьютерной графике с использованием  графических систем AutoCAD,  nanoCAD,  СПДС и  др. с выводом на печать.

5.3  Графическая часть дипломных проектов, как правило, содержит 2-4 листа формата А1 по ГОСТ 2.301 (841х594), курсовых – 1-2  листа формата А1, допускается использовать  форматы А2 (594х420).

5.4 Каждый лист графического документа должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 21.103-78:

- рабочее поле ограничивается рамкой 5х5х5х20мм, при этом поле подшивки 20 мм должно находиться слева;

- в правом нижнем углу вычерчивается основная надпись  согласно ГОСТ 21.1101-2009. Размеры основных надписей даны на рис.1.

5.5  Сквозная нумерация листов указывается в соответствующей графе основной надписи «Листов» (рис.12).

5.6  Основные надписи устанавливаются ГОСТ 2.316-68 ЕСКД и ГОСТ 21.103-93 СПДС. Для чертежей, содержащих изображения зданий, следует использовать  ГОСТ 21.103-93(рис.1)

5.7  Для обводки основной надписи применяют сплошные толстые и тонкие линии по ГОСТ 2.303-68.

Рис 1. Основная надпись по ГОСТ 21.103-93 СПДС.

6 МАСШТАБЫ

6.1 Изображения на строительных чертежах планов, фасадов, разрезов, деталей и других элементов гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий выполняются в масштабах, установленных ГОСТ 2.302-68, с учётом требований ГОСТ 21.501-93. Масштабы для этого вида чертежей приведены в таблице 6.1.

6.2 Масштаб изображения следует принимать минимальным – в зависимости от сложности чертежа, но обеспечивающим чёткость копий при современных способах размножения чертежей.

6.3 В соответствии с ГОСТ 21.101-97 на листах основного комплекта рабочих чертежей, как правило, масштаб не проставляют.

Таблица 6. 1. Масштабы изображений на чертежах зданий

| Наименование | Масштабы изображений |
| --- | --- |
|  | Основной | Допустимый |
| Планы этажей (кроме технических), разрезы, фасады | 1:100, 1:200, 1:400, 1:500 | 1:50 |
| Планы кровли, полов, технических этажей | 1:500, 1:800 | 1:200 |
| Фрагменты планов, фасадов | 1:100 | 1:50 |
| Узлы | 1:10, 1:20 | 1:5 |

Рис.2. Масштабы изображений на строительных чертежах.

6.4 Студент выбирает масштаб самостоятельно на основе знаний, полученных при изучении курса Инженерной графики, исходя из сложности и объёма чертежа.

6.5  Применение нестандартных масштабов не допускается.

6.6  Заполнение рабочего поля листа должно быть около 74%.

7 ИЗОБРАЖЕНИЯ

7.1  Все изображения должны быть выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД и СПДС.

7.2  Изображения фасадов и планов, как правило, выполняются на одном листе в проекционной связи и в одном масштабе.

7.3   Если  размеры проектируемого здания не позволяют это сделать, то допускается  изобразить фасад и план с разрывом.

7.4 Конструктивный разрез здания выполняется в более крупном масштабе и может располагаться на другом листе.

7.5 Планы фундаментов, перекрытий, покрытий выполняются в масштабе меньшем, чем план этажа.

7.6  Изображения узлов выполняются в крупном масштабе, при этом

выносной элемент обозначается маркировочным кружком диаметром 12–16  мм,      размером шрифта  5 (рис.3б).

а                                    б

Рис.3.   а) маркировка  узла конструкции;

б) обозначение над чертежом узла.

8 КООРДИНАЦИОННЫЕ ОСИ

8.1 Для привязки здания (сооружения) к строительной координатной сетке и для определения взаимного расположения основных конструктивных элементов здания (сооружения) применяется сетка координационных осей несущих конструкций.

8.2 Координационной осью называется линия, проходящая вдоль наружных и внутренних капитальных стен, эти оси наносят на чертёж тонкими штрихпунктирными линиями.

8.3  Обозначают оси марками в кружках диаметром 8 мм.

8.4  Маркировку осей, как правило, располагают по левой (буквами) и нижней (цифрами) сторонам плана.

8.5  Размер шрифта для обозначения осей 5.

8.6 Расстояние от координационной оси до грани или геометрической оси элемента называется привязкой.

8.7  Виды привязок:

- двухсторонняя (модульная привязка)

- односторонняя (нулевая)

- односторонняя с зазором

- центральная (при равномерном распределении толщины стены)

УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Условные изображения и обозначения элементов строительных конструкций ГОСТ 21.501-95.

Рис.5 . Условные изображения проёмов

Рис.6. Условные изображения санитарно-технических устройств.

Рис.7.  Условные изображения лестницы в плане.

10 Нанесение размеров

10.1    На строительных чертежах линейные размеры  наносят без указания  единиц измерения в виде замкнутой цепочки.

10.2 На чертежах генеральных планов, стройгенпланов размеры наносятся в метрах, так же без указания единиц измерения.

10.3 Размерные линии на строительных чертежах ограничивают засечками-короткими штрихами длиной 2-4мм (рис.8)

Примечание: при установке размерного стиля в AutoCAD вид стрелки устанавливать двойная засечка, а длину стрелки - 3.

Рис.  8.  Стрелка заменена засечкой

10.4 Размерная и выносная  линии пересекаются, при этом размерная линия выступает за выносную на 2-3мм.

Примечание: при  установке размерного стиля в AutoCAD в поле ЛИНИИ  установить удлинение за выносные – 3 и рекомендуется устанавливать несколько стилей (для различных масштабов).

10.5  Пример нанесения размеров на плане (рис.9):

а) по наружному периметру размеры наносятся замкнутой цепочкой в 3 ряда преимущественно вдоль нижней  оси А и левой – оси 1:

- первый проводится на расстоянии 15 – 20 мм от выступающего элемента и на нем наносятся размеры простенков и проемов;

- 2-ой ряд – размеры между соседними осями;

- 3-ий ряд – размеры между крайними осями.

Расстояния между рядами – размерными линиями, от последнего ряда  до центра кружочка, обозначающего ось и  диаметр его – 8,0 мм (для мелких масштабов – 1:200, 1:400, диаметр кружочка 6 мм).

Площади   помещений  указывать на плане  в  правом нижнем  углу помещения по  типу 17.3, размером 5, где 17.3-площадь в м2 (рис.9).

б) внутри контура плана размерная линия проводится на расстоянии 10 мм от контуров стен (конструкций) ( рис.9).

Рис.9. Пример нанесения размеров на плане этажа

10.6 На чертежах фасадов, разрезов проставляют отметки уровней  (высоты, глубины) элементов конструкций, оборудования, трубопроводов, воздуховодов и др. от уровня отсчёта (условной «нулевой» отметки) указывают в метрах без обозначения единиц измерения с  тремя десятичными знаками, отделёнными от целого числа запятой (рис.10)

10.7  За  условный нулевой уровень принимается уровень чистого пола 1 этажа (Ур.ч.п.) (рис.11)

«Нулевую» отметку указывают без  знака, отметки выше нулевой – со знаком «+», ниже нулевой – со знаком   «-»

Рис. 10.Знак высотной отметки              Рис.11.  Примеры использования высотной отметки

11  НАДПИСИ

11.1 Надписи на чертежах выполняются чертёжным шрифтом по ГОСТ 2.304-81.

11.2 Основные заголовки изображений выполняются размером шрифта 10 или 7 (в зависимости от масштабов изображений): Фасад 1-5, План 1-го этажа,

Второстепенные заголовки размером шрифта на номер меньше: 7 или 5 строчными буквами, начиная с заглавной: Спецификация.

11.3 Заголовок располагается над изображением  по центру и должен занимать не более  двух третей его длины, допускается писать заголовок в две строки.

11.4 При использовании графического  редактора AutoCAD заголовки рекомендуется выполнять однострочным текстом,  примечания и другие надписи – многострочным, таблицы целесообразно заполнять однострочным текстом.

11.5 Тексты примечаний, поясняющих  надписей выполняются размером шрифта 3.5 или 5 строчными буквами, начиная с заглавной.

11.6 Для обозначения координационных осей, позиций, марок элементов конструкций, ссылочной и нумерационной маркировки узлов  используется размер шрифта 5.

11.7 Графы основной надписи заполняются чертёжным шрифтом с использованием размеров 3.5 и 5. (рис.12 )

Код обозначения

Рис 12. Пример заполнения основной надписи.

Код  обозначения:

ГЧ – графическая часть

08.02.01– код специальности

11 – форма обучения  (11 - очная, 33 - заочная)

К757 –  поимённый номер (зачётной книжки)

16 – последние две цифры года обучения

КП – курсовой проект (или ДП – дипломный проект)

ПМ.01 – модуль, в составе которого выполняется КП

11.8 Спецификации и технические требования следует располагать вплотную над основной надписью, при этом нижнюю строку (прилегающую к основной надписи) рекомендуется оставлять не заполненной (рис. 13)

Рис. 13.   Пример оформления спецификации

11.9 Выносные надписи к многослойным конструкциям делают на этажерках (рис. 14). В этом случае линия-выноска представляет собой прямую линию со стрелкой. На этой выносной надписи в порядке расположения слоёв даётся наименование материала или конструкции с указанием размеров. Последовательность надписей к отдельным слоям должна соответствовать последовательности их расположения на чертеже сверху вниз или справа налево.

Рис.14. Выноски к многослойным конструкциям.

12 ЛИНИИ

12.1 При выполнении архитектурно-строительных чертежей применяют линии в соответствии с ГОСТ 2. 303-68.

12.2  При выполнении чертежей в компьютерной графике при необходимости следует редактировать (масштабировать)  линии, элементы которых из-за масштаба экрана не соответствуют стандарту. Это, как правило, штриховая или  штрихпунктирная линии.

12.3 В AutoCAD по умолчанию загружен  тип линии continuous (сплошная), далее для неё следует устанавливать толщину (вес) линии в процессе работы или установить в соответствующих слоях.

12.4  Рекомендации по обводке основных чертежей АС:

- чертёж плана:

- для обводки  капитальных  стен – 0.60-0.70 мм;

- перегородки – 0.30мм;

- дверные полотна и оконные проемы, сантехнические устройства, – 0.20мм;

- невидимый контур вычерчивается штриховой линией толщиной

0.40мм;

- Разомкнутая линия (линия сечения), условного изображения линии плоскостей разрезов и сечений – 0.8-1.00

- чертёж разреза:

- контуры стен, конструктивных элементов, попавших в    секущую плоскость  - 0.60 – 0.70 мм;

- видимые элементы, не попавшие в секущую плоскость- 0.30-0.40мм;

- линии проёмов, выносок – 0.15- 0.20мм.

- чертёж фасада:

- контур земли (основание)  - 1.0 - 1.2мм;

- контуры здания, проемов, балконов и лоджий – 0.30-0.40мм;

- контуры переплетов – 0.15 -  0.20мм.

Линии других типов: штрихпунктирная (осевая, CENTER), штриховая (ACAD…2W100) загрузить самостоятельно.

13 НОРМОКОНТРОЛЬ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

13.1 Нормоконтроль дипломного проекта в целом

13.1.1 Проверку документов следует проводить при наличии всех подписей лиц, ответственных за содержание и выполнение документов, кроме утверждающей подписи зам. директора.

13.1.2 Комплектность документов проекта. Соответствие ГОСТ 21.1101 - 2009 и настоящего стандарта.

13.1.3 По результатам проверки нормоконтролёр составлет перечень замечаний и предложений, которые должны быть учтены при окончательном оформлении работы.

13.1.4 Проверенные нормоконтролёром  проекты вместе с замечаниями возвращаются студенту для внесения исправлений и переработки проекта.

13.1.5 Нормоконтроль осуществляется после выполнения разделов.

13.2  Нормоконтроль пояснительной записки

13.2.1  Соответствие структуры пояснительной записки  требованиям настоящего стандарта.

13.2.2  Соблюдение правил оформления по ГОСТ 2.105 и настоящего стандарта по дипломному проектированию:

- соблюдение действующей научно-технической терминологии, наличие ссылок на источники информации, таблицы, иллюстрации, приложения, соблюдение обозначений единиц физических величин, нумерация и оформление наименований разделов и подразделов, иллюстраций и таблиц, внешний вид записки.

13.3 Нормоконтроль спецификации

13.3.1 Правильность заполнения по ГОСТ 2.106 и  ГОСТ 21.1101 СПДС.

13.4 Нормоконтроль чертежей

13.4.1  Правильность выполнения основной надписи по ГОСТ 2.104-68 и ГОСТ Р 21.1101-2009, наличие подписей руководителя, консультантов, исполнителя, нормоконтролера, обозначение, наименование.

13.4.2  Соблюдение правил выполнения чертежей: форматы, масштабы, линии, шрифты, изображения, обозначение материалов, нанесение размеров.

13.4.3. Соблюдение условных обозначений  элементов конструкций на чертежах, правил их выполнения в соответствии с  ГОСТ ЕСКД и СПДС.